#### Popis výrobku

## Zdroj řady ELSTON EKO 30W 6h s termostatem

Vlastnosti a parametry zál. zdroje ELSTON EKO 30W 6h

Zdroj je určen pro napájení všech typů úsporných čerpadel s elektronickou regulací (např. wilo star, grundfos alfa II,…).

Zdroj obsahuje akumulátor, který je v ceně zdroje.

Zdroj je vybaven termostatem s regulací od 40 do 95oC

Tvar výstupního napětí je čistý sinus.

### Zdroj je schopen rozbíhat asynchronní motory – čerpadla, ventilátory,…

Trvalý výkon zdroje 30W.

Tabulka doby zálohování v závislosti na příkonu čerpadla (15-20W)

### Automatický provoz zdroje

### Po aktivaci zdroje probíhají všechny činnosti automaticky včetně nabíjení a udržování baterie.

### Studený start

Zdroje lze aktivovat ručně i ve chvíli, kdy el. síť není ve funkci. Např. zdroj někdo omylem vypne, pak dojde k výpadku proudu a Vy potřebujete, aby se zdroj spustil a napájel oběhové čerpadlo.

### Zdroj v případě poruchy nebrání napájení zařízení ze sítě

Zdroje splňují požadavky požárních norem na dva nezávislé zdroje napájení. Snadná montáž a zapojení zdrojů Díky montážní sadě lze zdroje jednoduše uchytit na zeď. El. Jednoduché propojení zajišťuje zásuvka, flexošňůra a propojovací sada pro připojení externí baterie.

### Zdroj je vybaven autodiagnostikou – prevence poruch a jistota bezpečného provozu kotle

Každý zdroj řady ELSTON průběžně kontroluje své funkce. Pokud např. v srpnu zjistí poruchu, spustí alarm a napájení zálohovaného zařízení samočinně přepne na elektrickou síť.

Zdroje lze vybavit na požádání o konektor s připojovací sadou k externímu akumulátoru, což v nutných případech umožňuje extrémně prodloužit dobu napájení čerpadla. Cena sady 400 Kč

#### Externí akumulátor lze připojit i ve chvíli, kdy je zdroj mimo funkci z důvodu vybití vnitřních akumulátorů.

Odolnost proti zkratu.

Rozměry: 235 x 390 x 110, s montážní sadou: 235 x 400 x 110

Hmotnost: 4,7 kg

Uchycení – na zeď, možnost položení .

Zdroj není nutné vypínat, odběr je zanedbatelný a baterie bude vždy 100% nabitá.