Popis funkce záložního zdroje MTN1:
Pokud je v zásuvce přítomno síťové napětí, záložní zdroj MTN1 dobíjí připojený akumulátor a udržuje ho v plně nabitém stavu - v této chvíli je obvod měniče "překlenut" a čerpadlo funguje z napětí v síti. V případě, že sledovač sítě vyhodnotí výpadek napětí, přepne se záložní zdroj MTN1 na měnič a vyrábí z připojeného akumulátoru 12Vss chybějící síťové napětí 230Vst/50Hz - výstupní napětí měniče má obdélníkový průběh s mírně šikmými náběžnými hranami. Při obnovení síťového napětí sledovač sítě odpojí měnič a čerpadlo je opět napájeno síťovým napětím. Zárověň nabíječka vyhodností stav akumulátoru a pokud je to nutné, začne připojený akumulátor nabíjet. Pokud používáte vestavěný termostat, přístroj sepne čerpadlo pouze při dostažení nastavené teploty, tím šetříte elektrickou energii (čerpadlo "běží" pouze pokud je zatopeno). Veškeré přepínání provozních stavů provádí záložní zdroj MTN1 automaticky, bez nutnosti zásahu obsluhy.

Doba zálohování:
Doba zálohování se dá spočítat podle vzorce: 
T=C/(2+(P/10)), kde T=doba zálohování v hod., C=kapacita akumulátoru v Ah, P=příkon čerpadla ve W.

Příklad: čerpadlo 60W, akumulátor 12V 40Ah, T=40/(2+(60/10))=40/8=5hodin. Při snížení příkonu čerpadla, použití termostatu a zvětšení kapacity akumulátoru se doba zálohování podstatně prodlouží.

Obsah balení:

| Záložní zdroj MTN1 | 1ks |
| --- | --- |
| Síťová šňůra délka 1,8m | 1ks |
| Teplotní čidlo 3m | 1ks |
| Svorky pro připojení baterie 0,5m | 1ks |
| Vidlice IEC pro připojení kabelu od čerpadla | 1ks |

## Parametry

| Napájení | 230V/50Hz |
| --- | --- |
| Klidová spotřeba | < 1,5W |
| Vstupní napětí měniče | 12V stejnosměrných |
| Výstupní napětí měniče | 230V/50Hz - průběh je obdélníkový s mírně šikmými náběžnými hranami |
| Výstupní výkon | 100W |
| Akumulátor | 12V (běžný automobilový, bezúdržbový, gelový)* |
| Min. kapacita baterie | bez omezení, doporučeno min. 18Ah |
| Max. kapacita baterie | bez omezení |