| QAA55.110 | 74 319 0507 0 B2358X02 |
| --- | --- |

# Návod na obsluhu

## Je zvolen optimální druh provozu?

| Tlačítkem je možné vybírat mezi jednotlivými druhy provozu. Volba je zobrazena obdélníkem pod symbolem zvoleného druhu provozu. |  |
| --- | --- |
| Automatický provoz Automatický provoz reguluje teplotu prostoru podle časového programu. |
| Trvalý provoz nebo Trvalý provoz udržuje konstantní teplotu prostoru na zvolené hodnotě druhu provozu. Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu |
| Ochranný provoz V ochranném provozu je vytápění vypnuto, ale je chráněno proti zamrznutí (teplota protimrazové ochrany). |

## Je Vám příliš teplo nebo zima?

Nastavení: Nižší nebo vyšší žádanou teplotu Komfort nastavte přímo otočným knoflíkem. Nastavení potvrďte tlačítkem OK.

Tip: Po každé opravě počkejte aspoň 2 hodiny, aby se stihla přizpůsobit teplota prostoru.

## Odcházíte na delší dobu?

Pokud nevyužíváte prostory delší dobu, můžete snížit teplotu pomocí prezenčního tlačítka, a tím šetřit energií. Pokud jsou Vaše prostory opět využívány, stiskněte opět prezenční tlačítko a vytápění je obnoveno. Vytápění na žádanou teplotu Komfort Vytápění na útlumovou žádanou teplotu Prezenční tlačítko je účinné pouze v automatickém provozu Aktuální volba je aktivní do nejbližšího sepnutí podle programu vytápění

## Co znamená následující zobrazení?

|  | Vytápění na žádanou teplotu Komfort |
| --- | --- |
|  | Vytápění na útlumovou žádanou teplotu |
|  | Hořák v provozu (pouze kotel na olej/plyn) |
|  | Chybové hlášení / hlášení údržby |