| Ochrana proti vniknutí vody do vinutí motorů ..... TR01-60 FUNKCE Funkce přístroje je založena na principu vodivosti kapalných látek. Přístroj vyhodnotí přítomnost vody či jiné vodivé látky, která vnikla do chladícího systému přes poškozenou ucpávku, nebo jiný těsnící element pomocí čidel, která jsou výrobcem umístěna v korpusu pláště. Obsahuje-li olej v chladícím (mazacím) systému více jak 5% vody, stane se vodivým. Jestliže jsou čidla kapalinou vodivě spojena, dojde k sepnutí relé. Přístroj TR01-60 pak následně signalizuje poruchu a odpojí kontrolované zařízení od sítě. Tím ochráníme čerpadlo, motor či převodovou skříň před vážným poškozením. Přístroj TR01-60 slouží k ochraně čerpadel, převodových skříní, chladících či mazacích systémů před poškozením způsobeným vniknutím vody nebo jiných agresivních látek do chladícího či mazacího media. TECHNICKÉ PARAMETRY TR01-60 Napájení: Příkon: Elektrická pevnost: Nastavená citlivost: Napětí na elektrodách: Proud sondami: Počet kontaktů: Spínané napětí: Spínaný proud: Spínaný výkon: Pracovní teplota: Pracovní poloha: Upevnění: Krytí: Rozměr: Hmotnost: | 230V/50Hz 3VA 4kV 60kΩ 12V DC 66uA při 60kΩ mezi sondami 1xpřepínací 250V/50Hz 10A 2500VA -15˚C až 60˚C libovolná DIN lišta IP20 35x90x58 0,20kg POUŽITÍ Přístroj lze použít k ochraně čerpadel, hlavně u těch typů u kterých výrobce instaluje čidla pro detekci vody či nežádoucích chemických látek ( viz. některé výrobky firem WILO, KSB nebo HIDROSTAL). |
| --- | --- |